Драйвер LP.SYS V05.06

  Драйвер предназначен  для  использования  с  принтерами  типа  EPSON,
ROBOTRON и D100. Драйвер рассчиан  на  печать  текста,  подготовленного
символами из набора КОИ8, если текст набран символами  из  набора  КОИ7
и в тексте есть коды <РУС>,  <ЛАТ>,  то  драйвер  преобразует  текст  в
набор КОИ8. Если текст набран символами из  набора  КОИ7  и  нет  кодов
<РУС><ЛАТ>,  то  можно  воспользоваться  режимом,  в  котором  строчные
латинские буквы преобразуются в заглавные русские.


	Общие параметры для всех типов принтеров

SET LP: ASK  -  Устананавливает  режим  приостановки  печати  очередной
страницы. перед печатью страницы на терминал выводится вопрос:

	Page ready ?

возможные ответы:
			
	Y <вк>   - печатать страницу;
	I <вк>   - игнорировать страницу;
	N <вк>   - прекратить печать.

SET LP: NOASK - Отменяет режим ASK.
SET LP: BEGIN=NNN - Устанавливает число  пробелов  перед  печатью  каж-
дой строки.
SET LP: COM - Устанавливает режим передачи инверсного  выходного  кода.
SET LP: NOCOM - Отменяет режим COM.
SET LP CSR=XXXXXX - Устанавливает адрес регистра состояния  печатающего
устройства. для компьютеров типа ДВК CSR=177514, для  УКНЦ  CSR=176664.
SET LP: DEV=N - Устанавливает  тип  используемого  принтера.  Возможные
значения N:
	0	D100M;
	0  	EPSON;
	1	ROBOTRON;
	-1	D100.
SET LP: ESC=XXX - Устанавливает значение кода ESC  равным  XXX,  обычно
ESC=33.
SET LP: NOESC - Устанавливает значение кода ESC равным 400.
SET LP: NOFEED - Запрещает драйверу передавать  код  "перевод  формата"
принтеру, Этот код заменяется на код "перевод строки".
SET LP: FEED - Отменяет режим  NOFEED.
SET LP: FORM - Разрешает драйверу при переходе к новой  странице  пере-
давать на принтер код "перевод формата".
SET LP: NOFORM - Заменяет код "перевод формата" на недостающее до конца
страницы количество пустых строк.Этот режим используется для принтеров,
не отрабатывающих код "перевод формата".
SET LP: KOI - Устанавливает режим распознавания в тексте  кодов  <рус>,
<лат> при этом текст может быть подготовлен набором кодов КОИ7. 
SET LP: NOKOI - Устанавливает режим игнорирования в тексте кодов <рус>,
<лат> при этом если текст подготовлен набором кодов КОИ7,  то  строчные
латинские буквы будут преобразованы в заглавные русские.
SET LP: LENGTH=NNN - Устанавливает общее число строк в странице.  После
печати последней строки в странице принтеру подается "перевод формата".
SET LP: NOLC - Устанавливает режим преобразования строчных букв  в  за-
главные.
SET LP: LC - отменяет режим NOLC.
SET LP: PAGE=N - Если N не равно 0 устанавливает  режим  автоматической
нумерации страниц текста в виде: - N - . при N равным нулю страницы  не
нумеруются.
SET LP: BLANK=NNN - Устанавливает позицию, в которой  будет  печататься
номер страницы.
SET LP: SKIP=NNN - Устанавливает число строк межстраничного промежутка,
это число строк входит в общее число строк в странице и не должно  быть
больше него. NNN - Число строк межстраничного интервала. 
SET LP: VECTOR=XXX - Устанавливает  вектор  прерывания  от  печатающего
устройства. Для компьютеров типа ДВК VECTOR=200, для УКНЦ VECTOR=464. 
SET LP: WIDTH=NNN - Устанавливает длину строки в символах. NNN -  Число
символов в строке, лишние символы игнорируются.

	 Параметры для принтеров EPSON и ROBOTRON

SET LP: SHRIFT=NNN - Устанавливает  значение  шрифта  печати,  значение
вычисляется  по  таблице  суммированием  значений  требуемых   шрифтов.
примечание: пропорциональный шрифт отменяет уплотненный.

	пайка			0
	Элита			1
	пропорциональный	2
	уплотненный		4
	выделеный		8
	двуударный	       16
	двойной ширины	       32
	курсив		       64
	с подчеркиванием      128

Пример: требуется напечатать текст шрифтом: элита курсивом с  подчерки-
ванием. Решение: NNN=1+64+128=193.

SET LP: VINT=NNN - Устанавливает плотность печати  строк  со  значением
NNN/72 строк на дюйм. Обычно применяется плотность  6  строк  на  дюйм.

	Некоторые особенности применения драйвера

  Установленные командами SET режимы записываются на диск  и  действуют
до тех пор, пока не будут изменены следующей комндой SET. Если  драйвер
загружен в оперативную память, то SET-режимы  изменяются  только  после
выгрузки драйвера и загрузки новой копии.
  Перед использованием драйвера на УКНЦ с  принтером  EPSON  или  D100М
необходимо дать команду:

R LP.SYS

  При использовании принтера ROBOTRON  необходимо  установить  переклю-
чатели 8-1 и 9-1 в положение OFF.

		Использование программы LP.SAV

  Программа LP.SAV предназначена для  оперативного  просмотра  установ-
ленных режимов драйвера LP.SYS V05.06. Если используется драйвер другой
версии, программа выдает сообщение:

?LP-U-This is not LP V05.06 handler