ИДЕНТИФИКА-  НОМЕР
 УСТРОЙСТВО  ЦИОННЫЙ КОД  ОШИБКИ            ПРИЧИНА ОШИБКИ 
              (ZZZZZZ)    (УУУУ)
-------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛЛЕР     000025      0001        НЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ХОТЯ БЫ ОТ ОДНОЙ ВХОДНОЙ,
ПРЕРЫВАНИЙ                             ЛИНИИ
                           0002        АДРЕС РЕГИСТРА КОНТРОЛЛЕРА НЕ ОТВЕЧАЕТ
-------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛЛЕР     000017      0003        АДРЕС РЕГИСТРА КОНТРОЛЛЕРА НЕ ОТВЕЧАЕТ
ПЕЧАТАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА                 0005        ОШИБКА СКОРОСТИ ОБМЕНА
                           0007        ОШИБКА 'СТОПОВОГО БИТА' ,ИЛИ ОШИБКА ПЕ-
                                       РЕПОЛНЕНИЯ
                           0011        НЕСОВПАДЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ И ПРИНИМАЕМЫХ
                                       ДАННЫХ.ПРОВЕРКА В РЕЖИМЕ 'КОРОТКАЯ ПЕТ-
                                       ЛЯ'.ПЕРЕДАЮТСЯ ДАННЫЕ  1,2,3,...,377
-------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛЛЕР     000014      0004        ОШИБКА СКОРОСТИ ОБМЕНА
КЛАВИАТУРЫ
                           0006        ОШИБКА "СТОПОВОГО БИТА" ИЛИ ОШИБКА ПЕ-
                                       РЕПОЛНЕНИЯ
                           0010        НЕСОВПОДЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ И ПРИНИМАЕМЫХ
                                       ДАННЫХ.ПРОВЕРКА В РЕЖИМЕ "КОРОТКАЯ ПЕТ-
                                       ЛЯ".ПЕРЕДАЮТСЯ ДАННЫЕ   1,2,3,...,377
                           0026        АДРЕС РЕГИСТРА КОНТРОЛЛЕРА НЕ ОТВЕЧАЕТ
-------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛЛЕР     000021      0012        ОШИБКА СКОРОСТИ ОБМЕНА
КОММУНИКАЦИИ
                           0013        АДРЕС РЕГИСТРА КОНТРОЛЛЕРА КОММУНИКАЦИИ
                                       НЕ ОТВЕЧАЕТ
                           0014
                           0015        НЕСОВПОДЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ И ПРИНИМАЕМЫХ
                                       ДАННЫХ.ПРОВЕРКА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ.
                                       ПЕРЕДАЮТСЯ ДАННЫЕ   1,2,3,...,377.
                           0016        ОШИБКА "СТОПОВОГО БИТА" ИЛИ ОШИБКА ПЕ-
                                       РЕПОЛНЕНИЯ
                           0017
-------------------------------------------------------------------------------
ТАЙМЕР        000023       0020        НЕТ ПРЕРЫВАНИЙ ОТ ТАЙМЕРА
                           0021        ОШИБКА ЧАСТОТЫ ПРЕРЫВАНИЙ
                           0025        АДРЕС РЕГИСТРА ТАЙМЕРА НЕ ОТВЕЧАЕТ
-------------------------------------------------------------------------------
ОЗУ           000024       0022        АДРЕС 173050 НЕ ОТВЕЧАЕТ
ТАЙМЕРА
                           0023        НЕСОВПАДЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ И СЧИТАННЫХ
                                       ДАННЫХ ПО АДРЕСУ 173050
-------------------------------------------------------------------------------
    БИС       000012       0027        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ КО-
 ПЛАВАЮЩЕЙ                             МАНДЫ
 ЗАПЯТОЙ                   0030        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ SТD С АВТО-
 АДАПТЕР ПЗ                            ИНКРЕМЕНТНЫМ МЕТОДОМ АДРЕСАЦИИ
  БИС ПЗ                   0031        ОШИБКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЛА ПО КОМАНДАМ
                                       STD И STCDI
  БИС ДПH
                           0032        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ STEXP
                           0033        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ MODF.
                           0034        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ MODF.
                           0035        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ ABSF.
                           0036        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ NEGF.
                           0037        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ ABSD.
                           0040        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ NEGD.
                           0041        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ SETF.
                                       НЕ УСТАНОВИЛСЯ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ЦЕ-
                                       ЛОГО ЧИСЛА.
                           0042        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ SETL.
                                       НЕ УСТАНОВИЛСЯ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ЦЕ-
                                       ЛОГО ЧИСЛА.
                           0043        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ SETI.
                                       НЕ УСТАНОВИЛСЯ КОРОТКИЙ ФОРМАТ ЦЕ-
                                       ЛОГО ЧИСЛА.
                           0044        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ SFSS.
                           0045        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ LDCDF
                                       ИЛИ STCFD.
                           0046        ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ CLRD.
                           0047        ПРОИЗОШЛО ПРЕРЫВАНИЕ С АДРЕСОМ ВЕК-
                                       ТОРОМ 244 ПО ОДНОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ.
                                       ОШИБОК:
                                       - ОБНАРУЖЕНА НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
                                       - ПРОИЗОШЛО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ,
                                       - ОШИБКА ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ИЗ ФОРМАТА
                                       ПЗ В ФОРМАТ ЦЕЛОГО ЧИСЛА,
                                       - ПОПЫТКА ДЕЛЕНИЯ НА 0.
                           0050        НЕТ ПРЕРЫВАНИЯ С АДРЕСОМ ВЕКТОРА 244
                                       ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ КОДЕ ОПЕРАЦИИ ПЗ.
-------------------------------------------------------------------------------
 КОНТРОЛЛЕР     000401     0001        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 174020 <00>=0M
    НМД                                (НЕ СЧИТАЕТСЯ ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИ- 0
                                       НИИ А17).N
                           0002        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН РАЗ-B
                                       РЯД ОШИБКИ (174016 <08>-1 )N
                           0003        ОШИБКА ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ В РЕГИ-O
                                       СТРЕ АДРЕСА СЕКТОРА,ЦИЛИНДРА,ПОВЕРХНОСТИНN
                           0004        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ЗАПРЕЩЕНО ОБРА-O
                                       ЩЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ НМД (174020 <15>=1 ) M
                           0005        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ (174016)P000 L
                                       (ЛИБО УСТАНОВКА НЕ ЗАВЕРШЕНА,ЛИБО НЕТM
                                       ГОТОВНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА,ЛИБО УСТАНОВЛЕНАC
                                       РАЗРЯД ОШИБКИ (174016 <16>). K
                           0006        НЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ КОНТРОЛЛЕРА НМД ПО K
                                       ЗАВЕРШЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ "ПОЗИ- :
                                       ЦИОНИРОВАНИЕ НА 0".N
                           0007        НЕ СНИМАЕТСЯ ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИНИИE
                                       А17 ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ 7
                                       (174016 <000>=0),M
                           0010        УСТАНОВИЛСЯ 174016 <08>(РАЗРЯД ОШИБКИ)<N
                                       ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ "ПОЗИЦИОНИРО-4
                                       ВАНИЕ НА 0 ".N
                           0011        НЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИНИИ А16 ПО ЗАВЕРШЕ-N
                                       НИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ "ЧТЕНИЕ СЕКТОРА
                                       ИЛИ СЧИТЫВАНИЕ БУФЕРА.БN
                           0013        ПРОИЗОШЛО ПРЕРЫВАНИЕ ПО ЛИНИИ А16 ПОСЛЕM
                                       ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ "ЧТЕНИЕ СЕКТОРА" И H
                                       СЧИТЫВАНИЯ БУФЕРА,И 174016 <8>=1.M
                           0012        НЕТ ЗАПРОСА ПО ЛИНИИ А17 ПО ЗАВЕРШЕНИИ L
                                       ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ "ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ-
                                       НА 0".ЕO
-------------------------------------------------------------------------------
 КОНТРОЛЛЕР   002004       0001        НЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ КОНТРОЛЛЕРА НГМД ПО
 НГМД                                  ЗАВЕРШЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МИКРО-ТЕСТА (ОПЕ-
                                       РАЦИЯ С КОДОМ 20).
                           0003        НЕСОВПАДЕНИЕ  ЗАПИСАННЫХ И СЧИТАННЫХ ИЗ
                                       БУФЕРА ДАННЫХ НГМД.
                           0010        НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК 0 ДОРОЖКИ НА ПРИВОДАХ-
                                       0,1
                           0020        НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК 0 ДОРОЖКИ НА ПРИВОДАХ
                                       2,3
                           0030        В СИСТЕМЕ НЕТ НГМД ( НИ В ОДНОМ ИЗ ПРИ-
                                       ВОДОВ НЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА 0 ДОРОЖКА )
                           0040        ДАНА КОМАНДА НАЙТИ ДОРОЖКУ С НЕСУЩЕСТ-
                                       ВУЮЩИМ N.
                           0050        НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 0 ДОРОЖКА ПО КОМАНДЕ
                                       УСТАНОВКА 0 ДОРОЖКИ НА ВЫБРАННОМ ПРИВОДЕ.
                           0060        а)ОШИБКА ПОИСКА . ПОСЛЕ ЗАГОЛОВКА В
                                       ПРЕДЕЛАХ 43 БАЙТОВ ОТ ПОСЛЕДНЕГО CRC
                                       БАЙТА НЕ ОБНАРУЖЕН МАРКЕР ДАННЫХ.
                                       б)ПОТЕРЯ ДАННЫХ ПРИ ЗАПИСИ СЕКТОРА.
                           0070        ОШИБКА ПОИСКА. НЕ НАЙДЕН АДРЕСНЫЙ МАРКЕР
                                       ИЛИ НУЖНЫЙ ЗАГОЛОВОК СЕКТОРА.
                           0100        ТАЙМ-АУТ ДЛЯ КОМАНДЫ БИСК - НЕ ПРИШЕЛ
                                       ВОВРЕМЯ СИГНАЛ ЗАВЕРШ. ОТ БИСК
                           0110        ОШИБКА ПРИ ВЫБОРЕ ПОВЕРХНОСТИ. НОМЕР
                                       ПОВЕРХНОСТИ В ЗАГОЛОВКЕ СЕКТОРА НЕ СОВ-
                                       ПАДАЕТ С N ПОВЕРХНОСТИ В РК.
                           0120        НЕТ ГОТОВНОСТИ ВЫБРАННОГО ПРИВОДА.
                           0130        НЕТ ГОТОВНОСТИ ВЫБРАННОГО ПРИВОДА, ХОТЯ
                                       УСТАНОВЛЕНА ДИСКЕТКА И ЗАКРЫТА КРЫШКА
                                       ПРИВОДА(СРАБОТАЛ ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ).
                           0140        ОШИБКА CRC В ЗАГОЛОВКЕ СЕКТОРА.
                           0150        ОШИБКА ПОИСКА. N ДОРОЖКИ В ЗАГОЛОВКЕ
                                       СЕКТОРА НЕ СОВПАДАЕТ С N ДОРОЖКИ В РАД.
                           0160        НЕТ СИГНАЛА ЗПРД ОТ БИСК В ЗАДАННОМ ИН-
                                       ТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ.
                           0170        ОШИБКА ПОИСКА. НУЖНЫЙ СЕКТОР НА ДОРОЖКЕ
                                       ЕСТЬ, НО СЧИТАН С ОШИБКОЙ.
                           0200        ОШИБКА CRC ПОЛЯ ДАННЫХ.
                           0210        ПОТЕРЯ ДАННЫХ ( МП НЕ ОТВЕТИЛ НА СИГНАЛ
                                       ЗПРД В ТЕЧЕНИЕ 23 mS).
                           0220        ОБРАЩЕНИЕ К НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМУ НГМД.(НА
                                       ВЫБРАНОМ ПРИВОДЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
                                       ДОРОЖКА ИЛИ ОБРАТИЛИСЬ К НИЖНЕЙ
                                       ПОВЕРХНОСТИ).
                           0230        ВО ВРЕМЯ ЗАПИСИ СЕКТОРА ИСЧЕЗЛА ГОТОВ-
                                       НОСТЬ ПРИВОДА.
                           0240        ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ СЕКТОРА ИСЧЕЗЛА ГОТОВ-
                                       НОСТЬ ПРИВОДА.
                           0250        ЗАДАННОГО СЕКТОРА НА ДОРОЖКЕ НЕТ.
                           0260        НА ВЫБРАНОМ НГМД УСТАНАВЛЕНА ЗАЩИТА
                                       ЗАПИСИ.
                           0270        ОБРАЩЕНИЕ К СЕКТОРУ С НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
                                       НОМЕРОМ ( >12(8) ).
                           0300        ОШИБКА В МЛАДШЕМ »/БАЙТЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ
                                       ОЗУ.
                           0310        ОШИБКА В СТАРШЕМ »/БАЙТЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ
                                       ОЗУ.
                           0320        НЕТ ИНДЕКСНОГО ИМПУЛЬСА.
                           0330        ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕ-
                                       ЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НГМД.
                           0340        ПЛОХО ФОРМАТИРОВАННЫЙ ИЛИ ЧИСТЫЙ ГМД.
                           0350        ОШИБКА ШАГА  ПОЗИЦИОНЕРА.
                           0360        ЧАСТОТА ЛОГИКИ ЧТЕНИЯ ВНЕ ДОПУСТИМЫХ
                                       ГРАНИЦ.
                           0370        ОШИБКА ПРИ ПРОВЕРКЕ ОЗУ.
                           0054        ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ДРУГИМ ШАГОМ.
                           0344        ОШИБКА В ПОДПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ ШАГОВОГО
                                       ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ "ЧТЕНИЕ
                                       ПАРАМЕТРОВ МИКРОПРОГРАММЫ".
                           0354        ПОПЫТКА УСТАНОВИТЬ НЕДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТ-
                                       РЫ МИКРОПРОГРАММЫ.
                           0364        СЧИТАН "МЕЧЕННЫЙ" СЕКТОР (СЕКТОР С МАР-
                                       КЕРОМ ДАННЫХ F8(16)).
                           0374        ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ "ЧТЕНИЕ СЕКТОРА
                                       И ПОБАЙТНОЕ СРАВНЕНИЕ С СОДЕРЖИМЫМ ОЗУ
                                       СЧИТАННЫЙ БАЙТ НЕ СОВПАДАЛ С БАЙТОМ
                                       БУФЕРА ДАННЫХ.
-------------------------------------------------------------------------------
 ВИДЕО-        001002      0002        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 174404 <15>=0
 КОНТРОЛЛЕР                            ИЛИ 174404 <14>,<10>,<9>,<8>,<6>,<1>,
                                       <0>=1 ИЛИ
                                       174406 <5>,<2>,<1>,<0>=1 ИЛИ
                                       174414 <07 - 00>77
                           0003        ОШИБКА ЗАПИСИ СЧИТЫВАНИЯ В ОЗУ ВИДЕО-
                                       КОНТРОЛЛЕРА
                           0004        ОШИБКА ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИНИИ А17.
                           0005        ОШИБКА ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИНИИ А16.
                           0006
                           0007        ОШИБКА СМЕЩЕНИЯ НАЧАЛА КАДРОВОЙ СИНХРО-
                                       НИЗАЦИИ.
                           0010        174404 <15>=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РАСШИРИТЕЛЯ
                                       ВИДЕО-КОНТРОЛЛЕРА.
                           0001        174404 <15> НЕ УСТАНОВИЛСЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
                                       ОПЕРАЦИИ.
-------------------------------------------------------------------------------
 РАСШИРИТЕЛЬ    001403     0001        174404 <13>=1 ПРИ НАЛИЧИИ РАСШИРИТЕЛЯ
 ВИДЕО-                                ВИДЕО-КОНТРОЛЛЕРА
 КОНТРОЛЛЕРА
                           0002        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
                                       174404 <13>,<10>,<9>,<8>,<5>,<2>,ИЛИ
                                       <0>=1
                           0003        ОШИБКА ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ В ОЗУ ВИДЕО-
                                       КОНТРОЛЛЕРА.
                           0004
                           0005
                           0006
-------------------------------------------------------------------------------
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  000034    0001        ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 174606 <7>,<6>,
 ПАМЯТЬ                                <2> ИЛИ <1>=1
                           0002
                           0003
                           0004
                           0005        ОШИБКА ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ ШАХМАТНОГО КОДА
                                       В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОЗУ.
                           0006        АДРЕС ЯЧЕЙКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОЗУ НЕ
                                       ОТВЕЧАЕТ.
                           0007
                           0010
-------------------------------------------------------------------------------
   ЗНАЧЕНИЕ УУУУ      ЗНАЧЕНИЕ ZZZZZZ      ПРИЧИНА ОШИБКИ

-------------------------------------------------------------------------------
     0377                 177776           ПОЗИЦИЯ ЗАНЯТА,НО ПРИ ОБРАЩЕНИИ К
                                           ЭТОЙ ПОЗИЦИИ ПРОИЗОШЛО ПРЕРЫВАНИЕ
                                           ПО ОШИБКЕ ОБРАЩЕНИЯ К МАГИСТРАЛИ.
                                           ЕСЛИ В ДАННОЙ ПОЗИЦИИ УСТАНОВЛЕН-
                                           МОДУЛЬ НЖД, ВОЗМОЖНО ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ
                                           НЕИСПРАВЕН НМД (КАБЕЛИ СВЯЗИ С НИМ).
     0375                 177776           ПОЗИЦИЯ ЗАНЯТА,СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА 
                                           ИДЕНТИФИКАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА УСТАНОВ-
                                           ЛЕННОГО В ДАННУЮ ПОЗИЦИЮ, РАВНО 0.
     0374              СОДЕРЖИМОЕ РЕ-      ПОЗИЦИЯ СВОБОДНА,НО ПРИ ОБРАЩЕНИИ К
                       ГИСТРА ИДЕНТИФИ-    ЭТОЙ ПОЗИЦИИ НЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ПО ОШИБ-
                       КАЦИИ КОНТРОЛЛЕ-    КЕ ОБРАЩЕНИЯ К МАГИСТРАЛИ.
                       РАВO
-------------------------------------------------------------------------------
ЛАМПОЧКИ          ПРИЧИНА ОШИБКИ
 4 3 2 1
-------------------------------------------------------------------------------
 0 0 0 0          ОШИБОК НЕТ
 * 0 * *          МОНИТОР НЕ ПОДСОЕДИНЕН.ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ СОЕДИНЯЮЩИЙ МОНИТОР С
                  СИСТЕМНЫМ БЛОКОМ.
 * 0 0 *          КЛАВИАТУРА ГЕНЕРИРУЕТ ОШИБОЧНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД.
 * 0 * 0          ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.ПРОВЕРЬТЕ,ИМЕЕТСЯ ЛИ
                  УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ.ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМНУЮ ДИСКЕТУ.
                  ПРОВЕРЬТЕ,ПРАВИЛЬНО ЛИ ВСТАВЛЕНА СИСТЕМНАЯ ДИСКЕТА В НАКОПИ-
                  ТЕЛЬ.
 * * * 0          НЕИСПРАВНА ОПЕРАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ С МЛАДШИМИ АДРЕСАМИ.
 * * 0 *          НЕИСПРАВНА ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ СО СТАРШИМИ АДРЕСАМИ.
 * * 0 0          АДРЕС РЕГИСТРА ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНАЕ
                  ВСЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ (ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОГО УСТРОЙ-
                  СТВА СМОТРИ П.3.).
 0 0 0 *          НЕИСПРАВНА ПОЗИЦИЯ 1 ИЛИ МОДУЛЬ В ПОЗИЦИИ 1.
 0 0 * 0          -"-               2      -"-            2.
 0 0 * *          -"-               3      -"-            3.
 0 * 0 0          -"-               4      -"-            4.
 0 * 0 *          -"-               5      -"-            5.
 0 * * 0          -"-               6      -"-            6.
 * * * *          ЕСЛИ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ,НЕИСПРАВЕН ЦЕНТРАЛЬ-
                  НЫЙ ПРОЦЕССОР (ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ОШИБКИ СМ. П.3.), ЕСЛИ
                  ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ П.1.3. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ ОШИБКИ
                  СМОТРИ ТАБЛ.2.
-------------------------------------------------------------------------------
               АДРЕС       СОДЕРЖИМОЕ
УСТРОЙСТВО     ОСТАНОВА    РЕГИСТРА-     ПРИЧИНА ОШИБКИ И АДРЕСА ПРОГРАММЫ
                           ЯЧЕЕК
-------------------------------------------------------------------------------
ДИСПЕТЧЕР     162134        -            АДРЕС РЕГИСТРА ДИСПЕТЧЕРА ПАМЯТИ НЕ
ПАМЯТИ                                   ОТВЕЧАЕТ.
--------------------------------------------------------------------------------
ОПЕРАТИВНАЯ   163152        -            ОШИБКА ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ ШАХМАТНОГО
ПАМЯТЬ                                   КОДА В ОЗУ.
-------------------------------------------------------------------------------
 ЦП           160066       R0 = 340      НЕ ВЫПОЛНИЛАСЬ КОМАНДА JSR R0,@#160070
                                         (АДРЕС 160036-160062)
                           R0 = 160066   ОШИБКА В ВЫПОНЕНИИ КОМАНДЫ ВЕТВЛЕНИЕ
                                         ПРИ УСЛОВИЯХ:
                                         1)ПРИЗНАКИ ОЧИЩЕНЫ
                                         2)УСТАНОВЛЕН ПРИЗНАК
                                         3)ПРИЗНАКИ УСТАНОВЛЕНЫ
                                         (АДРЕС 160070-160146)
                           R0 # 160066   ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ
                                         JSR R0,@#160070
                           R0 # 160320   СОДЕРЖИМОЕ R0 # 160066
                           R0 # 160434   (АДРЕСА 160062-160064,160150-160154)
                           R0 # 340
                           R0 = 160066   ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ
                           R0 # 1000     JSR R0,@#160070.
                                         СТЕК НЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 2 ПОСЛЕ
                                         ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ.
                                         (АДРЕСА 160044-160064,160156-160162)
                           R0 = 160066   ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ
                           R0 # 1000     JSR R0,@#160070.
                           (1000)#340    НЕ ПРАВИЛЬНО ЗАПИСАНО СОДЕРЖИМОЕ R0
                                         В СТЕК.
                                         (АДРЕСА 160044-160064,160164-160172).
                           R0 = 160320   ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАН-
                                         ДЫ С РЕГИСТРОВЫМ МЕТОДОМ АДРЕСАЦИИ
                                         (ОПЕРАНД В R1) (АДРЕС 160204-160312).
                           R0 = 160434   ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТО-
                                         ВОЙ КОМАНДЫ С РЕГИСТРОВЫМ МЕТОДОМ АД-
                                         РЕСАЦИИ (ОПЕРАНД В R2) И КОМАНДЫ
                                         MOVB #377,R2
                                         (АДРЕС 160320-160426).
------------------------------------------------------------------------------
 160650           R00502     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV. В ПОЛЕ АДРЕСА-
                                ЦИИ ОПЕРАНДА ИСТОЧНИКА  - НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ,
                                АБСОЛЮТНЫЙ ИЛИ КОСВЕННО-ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
                                АДРЕСАЦИИ,В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДАД
                                ПРИЕМНИКА - РЕГИСТРОВЫЙ МЕТОД АДРЕСАЦИИ.
                                (АДРЕС 160434 - 160500).
                  R00636     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ MOV. В ПОЛЕ АДРЕСА-
                                ЦИИ ОПЕРАНДА ИСТОЧНИКА - ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРЯ-
                                МОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ,В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ
                                ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РЕГИСТРОВЫЙ МЕТОД АДРЕСА-
                                ЦИИ. (АДРЕС 160502 - 160680).
------------------------------------------------------------------------------- 
 161470           R01006     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV С РАЗЛИЧНЫМИ
                                МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА
                                ИСТОЧНИКА И В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА ПРИЕМ-
                                НИКА. (АДРЕС 160632 - 161000).
                  R01056     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ СМР.
                                АДРЕС (161006 - 161050).
--------------------------------------------------------------------------------
 161470           R01132     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ
                                В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ
                                АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС   161056 - 161124).
                  R01206     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТОВОЙ КО-
                                МАНДЫ.В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ
                                МЕТОДЫ АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС 161132 - 161200)
                 R01300      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ БАЙТОВОЙ КОМАНДЫ МОVВ
                                И CMPB С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ.
                                (АДРЕС 161206 - 161272)
                 R01436      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ BIS,BIT,BIC,
                                BISB,BITB,BICB.
                                (АДРЕСА 161300 - 161430).
------------------------------------------------------------------------------
 161730          R01564      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ ADD.
                                (АДРЕС 161472 - 161556).
                 R01660      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ SUB.
                                (АДРЕС 161564 - 161652).
                 R01714      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ DEC ИЛИ SOB.
                                (АДРЕС 161660 - 161704).
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЯЧЕЙКИ    СОДЕРЖИМОЕ                              АДРЕС УСТРОЙСТВА
ПАМЯТИ
--------------------------------------------------------------------------------
157632          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157634          000025          КОНТРОЛЛЕР ПРЕРЫВАНИЙ              173200
157636          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157640          000012          БИС ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ
157642          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ (400 БЕЗ АККУМУЛЯТОРА)
157644          000024          ОЗУ ТАЙМЕРА                        173050
157646          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ (400 БЕЗ АККУМУЛЯТОРА)
157650          000023          ТАЙМЕР                             173000
157652          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157654          000021          КОНТРОЛЛЕР КОММУНИКАЦИЙ            173300
157656          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157660          000027          ПУЛЬТОВОЙ ТЕРМИНАЛ                 177560
157662          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157664          000017          КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА  173400
157666          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157670          000014          КОНТРОЛЛЕР КЛАВИАТУРЫ              173500
157672          000000
157674          000000
157676          000000
157700          000032          РЕГИСТР ИНДИКАЦИИ ОШИБКИ           173700
157702          000000		НОМЕР ВЕРСИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПЗУ
157704          000026
157706          000000		ОБ'ЕМ ОСНОВНОЙ ПАМЯТИ
157710          000033		ОСНОВНАЯ ПАМЯТЬ
157712          000000
157714          000011
157716          000000
157720          000377
157722          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157724          000000          8 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   175600
157726          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157730          000000          7 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   175400
157732          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157734          000000          6 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   175200
157736          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157740          000000          5 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   175000
157742          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157744          000000          4 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   174600
157746          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157750          000000          3 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   174400
157752          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157754          000000          2 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   174200
157756          000000          ИЛИ КОД ОШИБКИ
157760          000000          1 ПОЗИЦИЯ КАНАЛА                   174000
157762          000000
157764          000000
157766          000000          МЛАДШЕЕ СЛОВО СЕРИЙНОГО НОМЕРА
157770          000000          СРЕДНЕЕ СЛОВО СЕРИЙНОГО НОМЕРА
157772          000000		СТАРШЕЕ СЛОВО СЕРИЙНОГО НОМЕРА
157774          000000
157776          000000		ДЛИНА ТАБЛИЦЫ В БАЙТАХ
-------------------------------------------------------------------------------
DEVICE ID CODES RELEASE NOTE:

------ -- ----- ------- ----C
THE DEVICE ID CODE IS CONTAINED IN THE LOW 12 BITS OF THE ID WORD.
THE UPPER 4 BITS ARE USED FOR REVISION NUMBERS. THE FOLLOWING LIST
DESCRIBES DEVICE IDS WHICH ARE COMMONLY ENCOUNTERED ON A PRO300.
	ID		OPTION
	--		------
	000000		UNREADY OPTION
	000011		PRO300 BASE PROCESSOR
	000012		FLOATING POINT PROCESSOR7
	000014		LK201 KEYBOARD CONTROL
	000016		LK201 KEYBOARD
	000017		PRO300 PRINTER PORT
	000021		PRO300 COMMUNICATION PORT
	000023		PRO300 TIME/DATE CLOCK
	000024		PRO300 NON-VOLATILE RAM (NVR)
	000025		PRO300 INTERRUPT CONTROLLER
	000030		PRO300 OPTION PRESENT REGISTERU
	000031		PRO300 SERIAL NUMBER ROMW
	000032		PRO300 MONITOR ATTACHMENT
	000033		PRO300 PRIMARY RAM
	000034		PRO300 OPTION RAM (256 KBYTES EXTENDED MEMORY)
	000041		CTI TELEPHONE MANAGEMENT SERVICE (TMS)
	000042		CTI ETHERNET CONTROLLER
	000043		CTI Z80/CPM SOFTCARD
	000401		CTI RD5X 5 1/4" WINCHESTER DISK CONTROLLER2
	001002		CTI BIT-MAP VIDEO BASE MODULE
	001403		CTI BIT-MAP VIDEO EXTENSION
	002004		CTI RX50 5 1/4" FLOPPY DISKETTE CONTROLLER