Драйвер редактора командной строки SL V08.
			Сторожевых С.В. Москва  1988г.
  Драйвер SL может  выдавать  твердую  копию  терминала  на  печатающее
устройство. Для  использования  драйвера  необходимо  ввести  следующие
команды:
 SET SL SYSGEN  ! подстроить параметры генерации драйвера
 INSTALL SL     ! установить драйвер в системе

     Назначения клавиш на служебной клавиатуре терминала 15ИЭ-00-013
	+-------------+-------------+-------------+
	|    СБРОС    |             |     <ВК>    |
	|             |      A      |             |
	|          K1 |          K2 |          K3 |
	+-------------+-------------+-------------+
	|             |    ИСП      |             |
	|  <------    |             |   ------>   |
	|          K4 |          K5 |          K6 |
	+-------------+-------------+-------------+
	|    <ПС>     |             |  АР2 ПРОБЕЛ |
	|             |      V      |             |
	|          K7 |          K8 |          K9 |
	+-------------+-------------+-------------+
	|     ИСП     |    АР2 @    |		  |
	|             |		    |  \          |
	|             |             |   ~~~~~~~~  |
	|	  K10 |		K11 |	      K12 |
	+-------------+-------------+-------------+
К1 - очистить строку и установить указатель кольцевого буфера в начало,
     с префиксом - тоже самое;
К2 - извлечь предыдущую команды из кольцевого буфера и увеличить указа-
     тель кольцевого буфера,  с  префиксом  -  установить  в  кольцевом
     буфере метку по текущему  значению  указателя  кольцевого  бефера;
К3 - возврат каретки, с префиксом - удалить часть строки справа от кур-
     сора  без  занесения  в  буфер  удаленной  строки  и  затем  <вк>;
К4 - сдвинуть курсор на один символ  влево;  с  префиксом  -  поместить
     курсор в начало строки;
К5 - дублирующий префикс, с префиксом - сброс префикса;
К6 - сдвинуть курсор на один символ вправо,  с  префиксом  -  поместить
     курсор в конец строки;
К7 - удалить символ над курсором, с префиксом - восстановить  последний
     удаленный символ;
К8 - извлечь последующую команду из кольцевого буфера и уменьшить  ука-
     затель кольцевого буфера, с префиксом - извечь команду из  кольце-
     вого буфера на которую  указывает метка;
К9 - вставить на месте  курсора  пробел;  с  префиксом  -  тоже  самое;
К10- префикс, с префиксом - сброс префикса
К11- распечатать версию драйвера, с префиксом - распечатать  содержимое
     кольцевого буфера
К12- удалить часть строки справа от курсора с занесением в  буфер  уда-
     ленной строки, с префиксом - восстановить строку из буфера удален-
     ной строки

  Некоторые клавиши имеют особое назначение:
<CTRL W> - переписать строку заново;
<CTRL U> - удалить часть строки слева от курсора;
<RUBOUT> - удалить символ перед  курсором,  с  префиксом  восстановить;
<_> -  после  этого  символа  запрограммированные  клавиши  имеют  свое
	обычное значение

  Если перед нажатием на запрограммированную клавишу нажать К5 или К10
то режим auto будет времмено отменен, для клавиш на  которые  назначено
несколько строк наоборот будет включен.

  Клавиши К1-К12 можно перенастроить в случае иного типа терминала:
К1  - SET SL NEWLIN=CODE
К2  - SET SL UP=CODE
К4  - SET SL LEFT=CODE
К5  - SET SL GOLD2=CODE
К6  - SET SL RIGHT=CODE
К7  - SET SL SQCHAR=CODE
К8  - SET SL DOWN=CODE
К9  - SET SL UNSQCH=CODE
К10 - SET SL PF1=CODE
К11 - SET SL PF2=CODE
К12 - SET SL PF3=CODE

  CODE - код символа который посылает эта клавиша или  200+код  который
	посылает эта клавиша после ESC или  после  ESC  [  (  ESC  O).

 Для терминала с нестандартным ESC кодом используйте команду:
 SET SL ESCAPE=CODE

 Для терминала с нестандартным кодом очистки строки используйте команду:
 SET SL CLRLIN=CODE

 Команда SET SL NOANSI настраивает клавиши: К2,К4,К6,К8,К10,К11,К12 и код
 очистки строки под терминал VT52.

 Команда SET SL ANSI настраивает клавиши: К2,К4,К6,К8,К10,К11,К12 и код
 очистки строки под семейство терминалов VT100, VT200.

		Режим твердой копии терминала.

  Команда SE SL PRINT служит для  включения  твердой  копии  терминала.
Для выключения этого режима используйте команду SET SL OFF или  SET  SL
NOPRINT. Эта функция возможна если  в  вашем  комплексе  адрес  вектора
прерывания по выводу на терминал равен 64, и адрес  регистра  терминала
по выводу 177564. Изменить адрес регистра  принтера  можно  по  команде
SET SL LPCSR=ADDR.

  Текущие параметры  драйвера(на  диске)  можно  просмотреть  используя
команду SET SL ASK.
  Все параметры драйвера можно изменять в памяти и/или на диске.  Вклю-
чение ключа NOMEMORY или NODISK в командную строку запрещает  изменение
копии драйвера соответственно в памяти или на диске.
  Команда SET SL LC (NOLC) разрешает  или  запрещает  ввод  и  передачу
младших символов кода ASCII.
  Команда SET SL TTYIN (SET SL NOTTYIN) разрешает или запрещает  работы
драйвера при обработке запроса .TTYIN.
  Команда SET SL SAVE сохраняет содержимое кольцевого буфера на  диске.
  Команда SET SL NOSAVE очищает кольцевой буфер.
  Команда SET SL RESTOR восстанавливает  содержимое  кольцевого  буфера
с диска.
  Команда SET SL NOLET  запрещает  работу  запрограммированных  клавиш.
  Команда SET SL LET разрешает работу запрограммированных  клавиш  если
она была запрещена или  переводит  драйвер  в  режим  программирования.

		Программирование клавиш.

  Для перехода в режим программирования введите  команду  SET  SL  LET.
После появления промпта Let> можно программировать клавиши. Если PROMPT
не появился введите еще раз команду SET SL LET.
  В режиме программирования возможны следующие команды:
 /L   - просмотр назначений
 к/D  - удалить назначение для символа "к"
 /A   - удалить все назначения

к=СТРОКА - присвоить символу "к" строку.
к=СТРОКА_ - присвоить символу "к" строку не требующую нажатия  возврата
каретки (режим auto).
к=СТРОКА_СТРОКА_СТРОКА...  -  присвоить  символу  "к"  несколько  строк
(режим cont).
  В любом месте строки может быть следующая последовательность ^NN, где
NN десятичное число(обязательно двухзначное) от 00 до 63 эта последова-
тельность указание драйверу о позиционировании курсора.
  Если NN в пределах от 00 до 62 то при нажатии на  запрограммированную
клавишу после вставки строки курсор будет смещен влево на NN  символов.
  Если NN=63 то  при  нажатии  на  запрограммированную  клавишу  курсор
предварительно будет помещен в начало командной строки, а  затем  будет
вставлена назначенная строка.

		Основные отличия от стандартного драйвера:

1.  Отсутствует функция SWAP <CRTL H>.
2.  Комбинация <CTRL R> не имеет прежнего смысла.
3.  Отсутствует функция запоминания строки.
4.  Размер входного буфера 74 байт, строки большей длины  не  могут
    быть введены за один раз.
5.  Размер буфера удаленной строки 40 байт.
6.  Нет резидентного  HELPа  и  отсутствуют  сообщения  об  ошибках
    редактирования.
7.  Функционируют клавиши сдвижки(раздвижки) символа "<-|",  "|->".
8.  Размер буфера программируемых клавиш (БПК) 300 байт.
9.  Количество  назначений  ограничивается   лишь   размером   БПК.
10. При копировании на SL или с SL он функционирует как NL драйвер.
11. SL имеет встроенную программу LET.
12. Имеется возможность выдачи твердой копии терминала  на  печать.
13. Имеется  кольцевой  буфер  старых  команд  емкостью  200  байт.
14. Возможно программирование CONTROL кодов.
15. Каждая служебная клавиша может настраиваться отдельно от других.